Rapport de mission à São Tomé (23-31 août 2004)

Denis Diverrès, Fabrice Roubaud 25 mars 2005

Buts de la mission :

1) Remettre en service la station météorologique installée en octobre 2003 sur Islas das Rolas,  dans le cadre du programme EGEE (Etude de la circulation océanique et de sa variabilité dans le Golfe de Guinée), volet océanographique du programme AMMA (Analyses Multidisciplinaires de la Mousson Africaine).Le contexte scientifique du programme et la mission d’installation de la station sont explicités sur le site :  http://www.brest.ird.fr/activites/act_LEGOS_Brest.htm Cette station est tombée en panne en décembre 2003. La centrale a été rappatriée en France et remise en état par le constructeur (Campbell).

2) Relever les deux marégraphes en place dans le port de São Tomé depuis décembre 2002, les remplacer par un marégraphe unique relié à la station ARGOS. Remplacer le câble de liaison entre le marégraphe et la station marégraphique.

Participants :

Fabrice Roubaud – US025 – IRD (station météorologique)

Denis Diverrès – US025 – IRD (marégraphes)

# Chronologie de la mission

# Lundi 23 août

Départ de Brest à 17h55. Escales à Lyon et Lisbonne.

# Mardi 24 août

Arrivée à São Tomé à 5h15.

Nous sommes accueillis par Georges Carvalho, le directeur de l’ONG MARAPA. Il nous conduit à l’hôtel Avenida.

08h00 Réunion à Marapa.

Nous exposons le but de notre mission à Georges Carvalho, João Pessoa et Frédéric qui remplace Stéphanie Braguy.

- Remise en place de la station météorologique de l’île Das Rolas

- Relève des 2 marégraphes immergés en novembre 2002 (n°635 et n°638). Installation d’un nouveau marégraphe (n°777) et remplacement du câble de liaison entre le marégraphe et la station terrestre.

George s’est mis en rapport avec les gérants de l’Ilheu Das Rolas et a réservé 3 chambres pour la nuit du 25 au 26 août. Nous décidons de consacrer ces deux journées à la station météorologique, les marégraphes seront relevés le vendredi 27 août.

Le matériel expédié début août (la station météorologique, le marégraphe 777 et le câble de liaison) est bien arrivé.

10h00 Visite à la représentation française en compagnie de Frédéric et entretien avec Mme Danielle Robin.

14h00 Nous préparons les lests destinés à maintenir au fond de la mer le câble du marégraphe.

Il s’agit de 8 blocs de béton, cubiques, d’une vingtaine de kilos. Ils sont traversés par un tube en PVC (diamètre 40 mm) dans lequel passera le câble.

17h00 Nous nous rendons chez Jean Louis Maxel (Club Maxel près du Marlin Beach). Il accepte de nous prêter une bouteille de plongée pour les travaux sous-marins prévus le vendredi 27 août.

Mercredi 25 août

Départ pour l’île Das Rolas à 8h00 avec João Pessoa. Nous arrivons à l’embarcadère vers 10h00.

Sur l’île, nous rencontrons Mme de Souza, gérante du complexe hôtelier. Nous lui faisons part de notre intention de réinstaller la station météorologique.

12h00 Mise en place de la station.

L’ensemble de l’installation  souffre de la corrosion engendrée par les embruns. Les cadenas notamment sont bloqués.

Le connecteur du panneau solaire sur la station est désagrégé, Fabrice le connecte directement à l’intérieur.

Le réceptacle du pluviomètre est bouché par de la poussière.

Installation du câble de mise à la terre de la station.

Mise en place de la station et tests.

Lancement de l’acquisition.

Retour à l’hôtel. Il commence à pleuvoir.

Jeudi 26 août

Retour sur le site de la station et vérification des acquisitions.

Graissage de la visserie et des charnières.

15h00 La vedette de l’hôtel nous dépose à l’embarcadère du ‘’continent’’. Retour à São Tomé vers 17h00.

Nous récupérons la bouteille de plongée pour les travaux sur les marégraphes.

# Vendredi 27 août

Inspection de la station marégraphique : le support métallique a été repeint et le panneau solaire est désormais solidement fixé.

09h00 : Relève du Marégraphe n°635 (il fonctionne en mode autonome depuis novembre 2002).

Il ne tient plus au châssis en inox que par un collier en plastique. Une partie du châssis est dessoudée à cause de la corrosion. Le marégraphe est couvert de concrétions. Le capteur de pression paraît obturé.

Sortie de l’eau vers 11h15 GMT (dernière mesure sous l’eau à 11h00 GMT).

João démonte l’ensemble du châssis du marégraphe et nous retournons à Marapa pour le nettoyer. Il faudra également le ressouder. L’intérieur du marégraphe est propre, l’acquisition des données sera arrêtée le 30 août vers 8h15 (dernière mesure le 30/08/2004 à 08:00).

14h00. Le châssis ressoudé et nettoyé est remis en place.

Contrôle des paramètres de la station (reliée au marégraphe n°638)

Tout fonctionne normalement, hormis la mesure de conductivité (la cellule de conductivité ne fonctionne plus).

Communication avec le Marégraphe 638 (en place, relié à la station Argos)

Heure : 14:16

Internal Ref (Sensor 1)	435

Temperature (Sensor 2)	788

Water pressure (Sensor 3)	552135

Conductivity (Sensor 4)	1023			Valeur aberrante (cellule défectueuse)

Air pressure (Sensor 5)	10110

Sensor 6			0

Remplacement du câble de liaison entre le marégraphe et la station terrestre :

Pour protéger le câble contre le frottement, il est au préalable passé dans un tuyau en PVC souple. Celui-ci est maintenu au fond de l’eau par les blocs de béton.

Nous passons le nouveau câble dans les blocs de béton préparés lundi. Le câble est également passé entre les blocs rocheux constituant l’enrochement du quai.

Le câble est ensuite fixé à la paroi verticale de la jetée. A la jonction avec la station MARARGOS, nous l’encastrons dans la jetée pour augmenter le rayon de courbure du tuyau et éviter de la casser.

16h00. Mise en place du marégraphe 777 dans le châssis.

Le câble est relié à la station. Mise en route à 16h12.

Configuration 7777.

Heure : 16:13

Internal Ref (Sensor 1)	473

Temperature (Sensor 2)	792

Water pressure (Sensor 3)	592321

Conductivity (Sensor 4)	721

Air pressure (Sensor 5)	10104

Sensor 6			0

Le marégraphe fonctionne normalement.

# Samedi 28 août

Partie de pêche à bord de l’Estrella do Pescador (bateau de l’ONG Marapa). Bredouilles !

Dîner à l’ambassade de France.

Dimanche 29 août

Visite de Monte Cafe

# Lundi 30 août

08h00 Emprunt d’une bouteille de plongée à JL Maxel.

Retour au port de commerce.

Plongée sur le marégraphe 638 et récupération de l’appareil. Nous coupons le câble qui le reliait à la station terrestre. Le marégraphe est en très bon état, le tube PVC dans lequel il était placé le protégeant des salissures et concrétions.

La partie supérieure du nouveau câble est scellée dans le quai à l’aide de béton. Le câble est également fixé à la partie verticale du quai.

Dernière vérification des acquisitions :

Heure : 11:08

Internal Ref (Sensor 1)	473

Temperature (Sensor 2)	786

Water pressure (Sensor 3)	591131

Conductivity (Sensor 4)	719

Air pressure (Sensor 5)	10144

Sensor 6			0

14h00 Visite à la Météorologie Nationale et rencontre de Mr Santana. Il nous fait part de problèmes rencontrés avec une de ses stations automatiques. Par ailleurs, le disque dur du PC qui lui avait été offert lors de la dernière mission et dédié à la visualisation et au traitement des données de la station météorologique de Rolas  a été détruit. Il souhaiterait que ces données lui soient à nouveau envoyées. Sur CD Rom ?

17h00 Préparatifs de départ à Marapa. João renverra les marégraphes 635 et 638 à Brest.

# Mardi 31 août

Départ à 06h20 (07h30 en fait).

Arrivée à Brest dans la soirée.

Conclusion :

La station météorologique fonctionne à nouveau correctement.

Les marégraphes 635 et 638 ont été remplacés par le marégraphe 777. Un nouveau câble de liaison a été mis en place entre le marégraphe et la station terrestre. La conception du châssis devra être revue pour éviter le recouvrement du marégraphe par les salissures marines.

Remerciements :

- Mr le Ministre des Ressources Naturelles et de l’Environnement de la République de São Tomé et Principe ;

- Mr le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République de São Tomé et Principe ;

- Mr Santana, directeur de l’Institut National Météorologique de la République de São Tomé et Principe ;

- Mme Danielle Robin, Conseillère de Coopération et d'Action Culturelle à l’Ambassade de France à São Tomé ;

- La Direction de l’hôtel de l’île Rolas, et tout particulièrement Mme Anna-Lucia Sousa et Mr Americo Cabral ;

- l’Organisation Non Gourvernementale MARAPA, et plus particulièrement Mr Georges Carvalho, son directeur, Mr Joao Pessoa, son directeur-adjoint, et Mr Frédéric ??, conseiller technique et administratif.

# Text boxes

Du béton est coulé dans une caisse en bois divisée en 8 parties égales. Chaque lest ainsi constitué pèse environ 20 kg.

La poussière a obstrué l’orifice d’écoulement d’eau de pluie.

Photo de gauche:

Le marégraphe à sa sortie de l’eau (les capteurs sont protégés par un seau).

Photo ci-dessus :

Capteurs du marégraphe

Ci-dessus : le châssis après nettoyage

Ci-contre : le châssis ressoudé

Le câble de liaison est passé dans un tuyau en PVC maintenu au fond par les blocs de béton.

Vue du câble à remplacer (installé en 1998)

Vue de l’intérieur de la station MARARGOS